## Slide 1
Shania Kinnereth Diaz Moya | Jesus Silvestre Santiago Cruz
Proximidad
Sensores

## Slide 2
Dispositivo eléctrico/mecánico Detecta la presencia de objetos u obstáculos Conviertiendo magnitudes físicas en un tipo de señal.
¿Que son?

## Slide 3
Tipos de Sensores
de
Proximidad

## Slide 4
Sin contacto físico Detectan objetos metálicos Genera un campo magnetico
Frecuencia de resonancia entre 0.5-1.5 MHz Alteracion del flujo magnetico Hasta 6 cm
Sensor Inductivo

## Slide 5
MARRON (BN 1): Terminal alimentación positiva (+) AZUL (BU 3): Terminal de alimentación negativa (-) NEGRO (BK 4): Salida normalmente abierta BLANCO (WH 2): Salida normalmente cerrada
VOLTAJE: 5 - 36 V DC CORRIENTE: 300 mA SALIDA: 0 - 10 V

## Slide 6
Funcionamiento del Sensor Inductivo

## Slide 7
Detectan campos magnéticos Sin contacto fisico Larga vida util El campo eléctrico, conocido como campo Hall, poseerá componente perpendicular a la componente perpendicular del campo magnético aplicado y al movimiento de las cargas
Magnético o efecto Hall

## Slide 8
Operan con voltajes típicos de 3.3V, 5V o 12V Consumen poca corriente (alrededor de 4-10 mA en estado activo). Detectar variaciones de campo magnético en un rango de hasta 100 kHz
Magnético o efecto Hall

## Slide 9
Detecta diferentes materiales En funcion constante dieléctrica Campo electrostaticos
Sensible a factores ambientales Acoplamiento capacitivo entre el oscilador y la sonda capacitiva Alcance corto
Sensor Capacitivo

## Slide 10
MARRON (BN 1): Terminal alimentación positiva (+) AZUL (BU 3): Terminal de alimentación negativa (-) NEGRO (BK 4): Salida normalmente abierta BLANCO (WH 2): Salida normalmente cerrada
VOLTAJE: 6 - 36 V DC CORRIENTE: 5 -200 mA SALIDA: DC AC Analógica

## Slide 11
Funcionamiento del Sensor Capacitivo

## Slide 12
Sensor de Proximidad Óptico
  El sensor emite luz, ya sea infrarroja o visible.
  El objeto bloquea o refleja la luz.
  El sensor controla la luz reflejada en el objeto.
  El sensor entrega una señal analógica proporcional a la distancia del objeto.

## Slide 13
Sensor de Proximidad Óptico
  Tensión de alimentación: 5V y 24V CC.
  Corriente de consumo: Puede variar entre 10 mA y 50 mA
  Tipo de salida: NPN, PNP
  Distancia de detección: Desde pocos milímetros hasta varios metros.
  Frecuencia de respuesta: Entre 100 Hz y varios kHz

## Slide 14
Interruptores de Posición magnéticos Reed-Switch
  Tensión de alimentación: Normalmente entre 5V y 240V.
  Corriente de conmutación: entre 10 mA y 500 mA.
  Tipo de salida: Normalmente contacto seco.
  Distancia de detección: De 1 mm a varios centímetros, según el imán utilizado.

## Slide 15
Interruptores de Posición magnéticos Reed-Switch
  Funcionamiento sin contacto
  Bajo consumo de energía
  Rápida respuesta
  Larga vida útil
  Variedad de configuraciones
  Compatibilidad con diversas tensiones
  Resistencia ambiental

## Slide 16
CONCLUSION
Los sensores de proximidad son dispositivos clave en la automatización y el control industrial, permitiendo la detección de objetos sin contacto físico. Ofrecen alta durabilidad, respuesta rápida y resistencia a entornos adversos. Su variedad de tipos, como inductivos, capacitivos, ópticos y magnéticos, los hace ideales para múltiples aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta sistemas de seguridad.

## Slide 17
Jesus Silvestre Santiago Cruz | Shania Kinnereth Diaz Moya
gracias!
¡Muchas